## Slide 1
임베디드 · 펌웨어 포트폴리오
챔버 온도 제어 펌웨어
STM32F446RE · FreeRTOS 기반 실시간 온도 제어 및 과온 보호 임베디드 시스템
지원 분야 : 전장(자동차 전장) · 방산 임베디드 / 펌웨어 (신입)
임재형 (JaeHyeong Im) | dlawogud517@gmail.com | 2026

## Slide 2
PROJECT OVERVIEW
프로젝트 개요
STM32F446RE + FreeRTOS로 소형 챔버의 온도를 PI 제어하고,
과온·센서 이상 시 히터를 자동 차단하고 복구 인터락까지 수행하는 실시간 임베디드 펌웨어
구분 | 내용
MCU | STM32F446RE (ARM Cortex-M4F, 84MHz)
펌웨어 | C · STM32 HAL · STM32CubeIDE
RTOS | FreeRTOS 10.3.1 (CMSIS-RTOS v2)
호스트 툴 | Python 3 (UART 모니터 · CSV 로깅)
통신 | UART 115200 8N1 (ST-LINK VCP)
계측 | 멀티미터 · 로직 애널라이저 · SWV/ITM
개인 프로젝트
역할 · 규모
• FW · HW · 호스트 툴 1인 개발
• FreeRTOS 5-Task 실시간 구조
• 요구사항 19 · 테스트 케이스 5
• 엔지니어링 문서 9종 작성
• 2단계 과온 보호 + 복구 인터락
02 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오

## Slide 3
BACKGROUND & GOAL
개발 배경 & 목표
배경
• 임베디드 펌웨어 역량을 '코드'만이 아니라 요구사항 → 설계 → 구현 → 검증 전 과정으로 증명하고자 함
• 시뮬레이션이 아닌 실제 하드웨어(센서·히터·전원)에서 동작·이상 상황·안전 설계를 직접 구현·검증
목표
• RTOS 멀티태스킹 구조 설계 — 우선순위 기반 선점 스케줄링 + 자원별 동기화
• 폐루프 온도 제어(PI) 안정화 및 결정론적 제어 주기 확보
• 이상 상황(과온/센서오류) 자동 안전 동작 + 복구 조건 인터락
• V-model 기반 문서화 및 요구사항–설계–시험 추적성 확보
전장 · 방산 직무 연계 : 실시간성 · 결정론적 동작 · Fail-safe 안전 설계 · 엄격한 문서/검증 프로세스는
전장(자동차 전장)·방산 임베디드의 핵심 요구사항으로, 본 프로젝트가 그대로 대응하는 역량입니다.
03 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오

## Slide 4
SYSTEM ARCHITECTURE
시스템 구성
호스트 모니터
Python · macOS
UART 모니터링 · 명령
CSV 로깅
UART
115200 8N1
DATA/EVENT
ACK/NACK
펌웨어
STM32F446RE
C · FreeRTOS 5-Task
PI 제어 · 상태머신 · 알람
DHT22 온도 센서
1-Wire · 2s 주기
카프톤 히터
MOSFET PWM 1kHz
냉각 팬
릴레이 ON/OFF
부저 · 상태 LED
GPIO 패턴
• 펌웨어는 센서 측정 → PI 제어 → 알람 판정 → 액추에이터 구동을 RTOS 태스크로 분리 처리
• 호스트 모니터(EC)는 1초 주기 12-field 텔레메트리를 수신해 상태·KPI·알람을 실시간 표시하고 CSV로 로깅
• 텍스트 기반 UART 프로토콜 — 명령(SET/START/STOP/RESET/STATUS)에 ACK/NACK로 응답
• ST-LINK USB VCP 한 케이블로 펌웨어 플래시 · 디버그(SWV) · UART 통신 동시 처리
04 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오

## Slide 5
FIRMWARE ARCHITECTURE
펌웨어 아키텍처 — FreeRTOS 5-Task
Task | 우선순위 | 역할
UartRxTask | AboveNormal | 명령 수신·파싱 (ISR Task Notification 기반)
ControlTask | AboveNormal | PI 제어 · KPI 산출 · 2단계 알람 판정
SensorTask | Normal | DHT22 측정 (µs 타이밍 임계구간 보호)
UartTxTask | Normal | TX 큐 직렬화 · 1초 주기 텔레메트리 송신
ActuatorTask | BelowNormal | 부저 · LED 상태별 패턴 구동 (50ms)
태스크 간 동기화 (경쟁상태 구조적 제거)
Mutex
공유 상태(g_state·온도·KPI)
상호배제
Semaphore
Sensor → Control
측정완료 신호
Message Queue
8×128B · TX 직렬화
HAL 중복호출 방지
Task Notification
USART2 ISR → RxTask
라인 완성 알림
→ 우선순위 기반 선점 스케줄링으로 이상 대응 태스크를 우선 처리, 자원별 동기화 객체로 데이터 무결성 보장
05 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오

## Slide 6
CLOSED-LOOP CONTROL
핵심 기능 ① 실시간 PI 온도 제어
e(t) = SP − T I(t) = clamp( I(t−1) + e·dt , ±100 ) u(t) = clamp( Kp·e + Ki·I , 0 ~ 1000 )
• 게인 Kp=200, Ki=2, Kd=0
  – D항은 DHT22 측정 잡음의 미분 킥 방지를 위해 비활성
• 출력 u(t) → TIM3_CH3 1kHz PWM (Compare 0~1000)
  – Duty 0~100%로 카프톤 히터 전력 제어
• Anti-windup : 적분항 ±100 클램프로 폭주 방지
• 측정 동기 제어 : DHT22 완료(~2s)에 동기화
  – 세마포어로 Sensor→Control 연동 → 결정론적 갱신
검증 기준 (KPI)
정상상태 온도 오차
SP ± 1°C 이내
안전 연동
ALARM 진입 시 히터 출력 즉시 0%,
적분항 초기화 → 가열 폭주 차단
06 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오

## Slide 7
STATE MACHINE & SAFETY
핵심 기능 ② 상태머신 & 2단계 과온 보호
IDLE
HEATING
WARNING
ALARM
START 과온 +1°C / 5s +2°C / 10s
단계 | 발생 조건 | 펌웨어 자동 동작 | 복구
WARNING (ALM-01) | T > SP+1°C, 5s 지속 | 팬 ON · 부저 간헐 · 제어 유지 | 온도 복귀 시 자동 해제
ALARM (ALM-02) | T > SP+2°C, 10s 지속 | 히터 즉시 OFF · 팬 ON · 부저 연속 | RESET (조건 충족 시)
SENSOR (ALM-03) | DHT22 3회 연속 실패 | 히터 OFF · ALARM 진입 | 센서 복구 후 RESET
• 복구 인터락 : ALARM 해제는 온도 ≤ SP−2°C 충족 시에만 허용, 미충족 시 NACK 반환 → 무리한 재가동 차단
• HW Fail-safe : MOSFET 게이트 풀다운(10kΩ)으로 MCU 리셋·High-Z 구간에도 히터 OFF 보장
• → 2단계 보호 · 인터락 · Fail-safe = 방산/전장 Functional Safety 설계 사고방식
07 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오

## Slide 8
PROBLEM SOLVING
문제 해결 사례 — 근본원인 분석
DHT22 µs 타이밍 깨짐
현상 RTOS 태스크 선점으로 1-Wire 비트 샘플링 붕괴
해결 vTaskSuspendAll로 임계구간 보호, 인터럽트(Timebase·UART)는 유지
UART 송신 충돌
현상 여러 태스크의 HAL_UART 중복 호출로 출력 깨짐
해결 단일 TX 큐로 직렬화 — 이벤트 우선, 주기 DATA 후순위
MOSFET 미구동
현상 IRF520(VGS(th)~4V)이 3.3V GPIO로 충분히 턴온 안 됨
해결 분리 진단(팬/배선/소자)으로 원인 구분 → IRLZ44N(로직레벨) 재선정
INA219 스파크·보드 손상
현상 측정 중 프로브 오접촉으로 24V가 I2C 라인 단락 유입
해결 근본원인(VIN-·SDA 브릿지) 분석 + 전류제한·후크프로브 재발방지 체크리스트
공통 접근 : 현상 → 가설 → 단계적 분리 검증 → 근본원인 확증 → 재발방지 도출
08 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오

## Slide 9
RESULTS & KPI
성과 & KPI
구현 성과
• FreeRTOS 5-Task 실시간 아키텍처 구현
  – 우선순위 선점 스케줄링 + 동기화 4종으로 경쟁상태 제거
• FreeRTOS Heap 8KB(8192B) 이내로 동작
• 2단계 과온 보호 + 센서이상 검출 + 복구 인터락
• 12-field UART 텔레메트리 · 호스트 실시간 모니터 · CSV 로깅
• 요구사항 19 · 테스트 5 · 추적표 100% 매핑
• 엔지니어링 문서 9종 (SRS/SDD/TPV/EFS/HDS/IO/AIM/TRG/SCN)
정량 목표 / 검증 기준
± 1°C
정상상태 온도 오차
≤ 3 s
과온 알람 자동 대응
≤ 1 s
명령 응답 (ACK/NACK)
~ 2 s
측정 동기 제어 주기
※ 정량 항목은 요구사항·검증 기준값(acceptance criteria) 기준 — 실측값은 벤치 시험 결과로 보강 예정
09 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오

## Slide 10
PROCESS & DOCUMENTATION
개발 프로세스 & 문서화
SRS
요구사항
명세
SDD
소프트웨어
설계
구현
C · FreeRTOS
TPV
테스트 · 검증
• V-model : 요구사항(SRS) → 설계(SDD) → 구현 → 검증(TPV)을 문서로 연결
• 요구사항–설계–시험 추적표 : REQ ↔ SDD 설계근거 ↔ TC 검증항목 100% 매핑
• Alarm/Interlock Matrix(AIM)로 이상 상황별 자동 대응·복구 조건 정의
• 이상 처리·복구 가이드(TRG), 과온 보호 검증 시나리오(SCN)로 동작·검증 절차 문서화
엔지니어링 문서 9종 : SRS · SDD · TPV · EFS · HDS · IO · AIM · TRG · SCN
→ 형상관리(Git)와 요구사항·검증 추적성을 중시하는 방산/전장 개발 프로세스에 부합
10 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오

## Slide 11
SKILLS
기술 역량 요약
언어
• C (펌웨어)
• Python (호스트 툴)
MCU / RTOS
• STM32 HAL · CubeIDE
• FreeRTOS (CMSIS-RTOS v2)
• 인터럽트 · 타이머/PWM · UART
제어
• PI 제어 · Anti-windup
• 센서 타이밍/동기 처리
하드웨어
• MOSFET 구동 · 릴레이
• DC-DC 전원 · 회로 브링업
• 부품 선정
계측 / 디버깅
• 멀티미터 · 로직 애널라이저
• SWV/ITM 트레이스
• 단계적 분리 진단
프로세스
• 요구사항·설계·검증 문서화
• Git 형상관리
11 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오

## Slide 12
CLOSING
직무 연계 & 마무리
이 프로젝트로 증명한 역량
• 실시간 · 결정론적 펌웨어 설계 — RTOS 멀티태스킹 · 우선순위 · 동기화
• 안전 · 이상처리 설계 — Fail-safe · 복구 인터락 · 2단계 과온 보호
• HW까지 아우르는 브링업 · 디버깅 · 근본원인 분석 역량
• 요구사항 → 설계 → 검증 문서화와 추적성 확보
실시간성 · Fail-safe 안전 설계 · 엄격한 문서/검증 프로세스를 갖춘 펌웨어 엔지니어로서
전장 · 방산 임베디드 시스템 개발에 기여하겠습니다.
임재형 (JaeHyeong Im) | dlawogud517@gmail.com | GitHub : github.com/(your-id)
12 / 12
챔버 온도 제어 펌웨어 · 임베디드/펌웨어 포트폴리오